## Slide 1: TPM Journée d’études URBH 2011 06 octobre 2011

## Slide 2
COMPRENDRE LA TPM

## Slide 3
TEMPS TOTAL DISPONIBLE
TEMPS BRUT DE FONCTIONNEMENT
TEMPS NET DE FONCTIONNEMENT
TEMPS UTILE
ARRET
NON
PERF
NON QUALITE
L’UTILISATION DU TEMPS
FACTEUR D’EGALITE 1mn = 60S POUR TOUS
PERTES

## Slide 4
TPM définition!
Qu’est ce que ce n’est pas?
Kaizen vous connaissez?
Kaizen dans TPM?
Le sens de la maintenance? ( SEULEMENT REPARER?)
Pourquoi mesurer?
Comment remonter aux causes racines?

## Slide 5
La TPM utilise des outils:
L’esprit Kaizen
Tous les outils d’analyse et de résolution de problèmes: de Pareto à l’analyse PM en passant par les 5 pourquoi et Ishikawa
La maintenance autonome.

## Slide 6
Comment voir les anomalies?

## Slide 7
Etape 1: Nettoyage initial – découverte de défauts
Application des 5S aux équipements et à la zone de travail
Les problèmes deviennent visibles
Les problèmes s’auto-identifient
Favorise la rigueur
Les Etapes
Notes: Etape 1, 5S “Nettoyage et Inspection”
Exemple, Question, Y a-t-il ici quelqu’un qui pratique le tir (pigeons d’argile, etc) ? – “toujours nettoyer le fusil après son utilisation et l’inspecter, tout dommage pourrait engendrer un risque mortel”
Début de la mise en place de la transparence ; vos comportements / actions sont à présent essentiels
Etape 2, Exemple, avant l’Etape 1, huile autour de la machine ? Qu’est-ce que ça signifie ?
Etape 1 en place - à présent, l’huile signifie qu’il y a un problème ? Revenons au comportement et à l’action - sans un suivi, nous ne pouvons plus passer d’une étape à l’étape suivante
Attendez-vous à de nombreux problèmes dès le départ, ex. Processus Etiquettes Rouges, les équipements ont l’air d’un sapin de Noël, priorités absolues, IL FAUT AGIR, retour à nouveau au comportement et aux actions.

## Slide 8
Etape 2 : Eliminer les causes de salissures / faciliter le nettoyage
Identifier les problèmes et éliminer la/les cause(s) racine(s):
Fuites
salissures et autres …
Mise à disposition des outils / équipements appropriés à maintenir
Notes: Etape 1, 5S “Nettoyage et Inspection”
Exemple, Question, Y a-t-il ici quelqu’un qui pratique le tir (pigeons d’argile, etc) ? – “toujours nettoyer le fusil après son utilisation et l’inspecter, tout dommage pourrait engendrer un risque mortel”
Début de la mise en place de la transparence ; vos comportements / actions sont à présent essentiels
Etape 2, Exemple, avant l’Etape 1, huile autour de la machine ? Qu’est-ce que ça signifie ?
Etape 1 en place - à présent, l’huile signifie qu’il y a un problème ? Revenons au comportement et à l’action - sans un suivi, nous ne pouvons plus passer d’une étape à l’étape suivante
Attendez-vous à de nombreux problèmes dès le départ, ex. Processus Etiquettes Rouges, les équipements ont l’air d’un sapin de Noël, priorités absolues, IL FAUT AGIR, retour à nouveau au comportement et aux actions.

## Slide 10
“Nettoyer c’est inspecter”
“Inspecter c’est Détecter”
“Détecter pour Corriger”
“Corriger évite le problème et l’arret

## Slide 11
LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET TPM

## Slide 12
LES VRAIES ET LES FAUSSES IDEES
Coûts :
      Coûts main d’oeuvre.
      Coûts des pièces de rechange.
      Coûts des temps d’attente.
Coûts de la sous-traitance.
Diminution des coûts de maintenance :
      Diminution des coûts des consommables. ?
      Diminution des coûts des énergies et des fluides.?
      Diminution des coûts de de non-qualité?
      Diminution des coûts des retours clients et des réclamations clients.?
Délais :
Diminution des retards de livraison.
Sécurité :
Diminution du taux de fréquence et de gravité des accidents.
…/...

## Slide 13
LES OBJECTIFS SONT DICTES
PAR LA
SATISFACTION DES CLIENTS.

## Slide 14
Les 5S

## Slide 15
SEIRI | SÉPARER L’UTILE DE L’INUTILE
SEITON | RANGER SELON L’UTILISATION
SEISO | NETTOYAGE INITIAL . INSPECTION
SEIKETSU | STANDARDISATION ,DÉFINITION DE RÈGLE (PLANNING, MODE OPÉRATOIRE…)
SHITSUKE | DISCIPLINE D’APPLICATION DES RÈGLES

## Slide 16
L’ AMÉLIORATION CONTINUE ?
TENDRE CONTINUELLEMENT VERS LA PERFECTION !
CHANGER LE FAÇON DONT NOUS
VIVONS
PENSONS
TRAVAILLONS
A TOUS LES NIVEAUX.